气瓶柜的主体为双层镀锌板，锌钢板经过整体焊接，使用寿命长、防火防爆性能好，耐高温700℃。柜体整体采用镀锌方梁和镀锌板材制成，地面内外采用防腐涂层。耐压大于1200KG/每平米；强制通风有温度控制系统，可人工调节设定；柜体内外都喷涂有持久的、不含铅环氧漆，耐实验室常用的弱酸碱溶剂，防日晒、雨淋；严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线，进一步确保避免危险的发生。室外门的右侧有可调控制箱，用于调节室内温度和排风时间。三面墙壁有通风孔350MM防爆风扇，有防雨防尘功能；可根据用户要求，对柜体内的存放空间进行任意设定规划。

气瓶柜主要用于实验室储存具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀性等危险性质的化学品。它的大门采用电子语音指纹密码锁设计，更好的增强了柜门的安全防盗性。柜门配有双密码钥匙，提高危化品储存管理的安全性和规范性。柜门可轻松启闭90°，使操作更便捷、更安全。

气瓶柜大门智能锁的指纹如何录入？

将手指放在传感器上，绿灯亮，锁舌收回，继续按住，绿灯再次亮起，锁舌伸出，保持按住，绿灯亮，然后拿开手指；蓝灯亮，把手指放在上面，绿灯亮起，拿开手指；将手指放上，绿灯后取下。重复，直到绿灯亮起，持续2秒(指纹登记成功)；蓝灯亮，可添加更多新指纹。

注意在使用前请确保添加指纹。默认出厂设置为，任何手指都可以解锁为了保持锁的良好工作，添加不少于3枚指纹。

如果电池电量不足，开锁时绿灯闪一下，然后红灯闪三下（电量不足），然后绿灯亮，解锁成功。打开门后要立即更换电池。

当电池电量不足时，可连接充电宝或手机充电器进行外部供电。解锁后要立即更换电池。